Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av

innendørs 15m skytebane for kaliber .22

| Bane/skuddhold: | Inspeksjon utført dato: |
| --- | --- |
| Lag: | Inspeksjon utført av: |  |
| Samlag: |  |  |

Orientering

Forskrift

Sikkerheten ved sivile skytebaner er regulert gjennom ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988”.

Fra forskriften gjengis to paragrafer:

§2	Skytebane skal tilfredsstille de krav til ytre og indre sikkerhet som fremgår av vedlagte sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting.

Kommentar: Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om politiet har godkjent banen, med mindre politiet uttrykkelig har dispensert fra et krav (se §7). Alle skytebaner skal altså tilfredsstille ”sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting”.

§4	Baneeieren plikter til enhver tid å holde skytebanen i forsvarlig stand og skal minst 2 ganger i året foreta inspeksjon av banen.

Anmerkning om kontrollen skal føres inn i egen protokoll som er godkjent av politiet.

Kommentar: Sjekklisten på de neste sidene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med sikkerhetsinspeksjon av banen, og kan fungere som inspeksjonsprotokoll.

Arkivering

Sjekklisten settes i egen perm som fungerer som protokoll, jfr. §4

# Instruks

| Er instruks oppslått på skytebanen? Ja Nei. Kommentar: | For § 5 |
| --- | --- |

# Sikring av farlig område

| Er gulv, vegger og tak som vender mot skuddretningen innenfor farlig område sikret mot gjennomskyting med betong eller mur 120 mm armert betong 100 mm stålplate 3 mm eller tilsvarende verdier i andre materialer? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.1 |
| --- | --- |
| Er gulv, vegger og tak som ikke vender mot skuddretningen, men som ligger innenfor farlig område, sikret med materialer med minimum halvparten av ovenfor nevnte tykkelser? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.3 |

# Rikosjettfare

| Er alle stålprofiler, betongsøyler, fjellflater og tilsvarende innenfor farlig område, som vender mot skytterne, dekket med minimum 19 mm utlektede bord eller plater? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.4 |
| --- | --- |

# Elektrisk materiell

Er alt elektrisk materiell som ledningsnett, brytere, kontakter, belysning etc., samt tildekninger av disse uskadet? Ja Nei. Kommentar:

# Kulefangere

| Er kulefangerne uten vesentlig slitasje, uten mangler, og for øvrig i en slik tilstand at de fanger opp prosjektiler på tilfredsstillende måte? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.4 |
| --- | --- |
| Er kulefangernes tildekking mot sprut uten vesentlig slitasje, uten mangler, og for øvrig i en slik tilstand at sprut av knuste prosjektiler effektivt forhindres? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.4 |
| Er bly fjernet fra kulefangerne? Ja Nei. Kommentar: |

# Hørselvern

| Finnes det skilt med påskrift ”Hørselvern påbudt” lett synlig på banen? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.2 |
| --- | --- |

# Ventilasjon

| Minimumskapasitet for ventilasjonsanlegget er det høyeste av de to punktene nedenfor. luften skiftes ut 3 ganger pr. time 200m3 pr. våpen pr. time Hvilket av punktene som er dimensjonerende er avhengig av banens utforming. Har banen mekanisk ventilasjon tilsvarende minimumskravet? Ja Nei. Kommentar: | pkt 9.3.4 |
| --- | --- |
| Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt ovenfor? Ja Nei. Kommentar: |
| Er det hengt opp brukerveiledning for ventilasjonsanlegget på skytebanen? Ja Nei. Kommentar: |
| For å opprettholde tilfredsstillende luftkvalitet og luftmengder, må filter i ventilasjonsaggregat og på avtrekksventiler skiftes hvert halvår. Er slik utskifting av filter i ventilasjonsaggregat og på avtrekksventiler foretatt? Ja Nei. Kommentar: |

# Rengjøring

Finnes det liste for utkvittering av renhold før og etter skyting, og er denne i bruk? Ja Nei. Kommentar:

Er det utført halvårlig hovedrengjøring med grundig vask av tak, vegger og gulv? Ja Nei. Kommentar: